点击链接加入群（194570220）：https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=56ZcjiB

斐讯线下微店直营店：http://t.cn/Rmsd30i

一、K2T拆机TTL救砖
1、拆机
先撕开底部的标签，拆掉2个螺丝

注意方向，从图示的地方开始拆，只能拆一面，另一面拆不下的

拆开后的样子

找到TTL位置，焊上插针：

计算机通过USB串口线连接TTL，建议买电压可选的（5V，3.3V），并选择到3.3V：

连接好后，用putty或超级终端连接串口，波特率115200

2、复位K2T，在启动时按几下回车键，进入启动模式

如果串口打印有乱码，无法进入启动模式，应该是某些USB转TTL芯片（如CH340）波特率有误差导致，请将波特率改为117200尝试
推荐使用FT232R的USB转TTL芯片

3、启动计算机，设置IP为192.168.1.10，计算机连接K2T LAN口
计算机上启动tftp服务程序，把K2T的"TTL救砖固件"解压后放入tftp目录
【固件下载】：链接：https://pan.baidu.com/s/147XrIFfabDJf1hM8UfJr-A

密码：4lua
用如下命令刷入官改固件：
tftp 0x81000000 k2t_v10d_tftp.bin
erase 0x9f090000 +0x880004
cp.b 0x81000000 0x9f090000 0x880004

4、输入reset重启，即变为官改版本，自带ssh和telnet

二、备份操作
K2T固件分区图：

rootfs_data分区是自动调整的，不同固件起始地址不一样，但大小固定为2M Byte

备份操作：
首先你需刷好官改固件，打开ssh。
登录ssh（用户名root，密码admin），输入如下命令备份分区：

注意，用命令备份好0、1、2、6分区后，用winscp进入/tmp目录，把这几个分区的备份传到计算机，然后把备份删除，再执行7分区的备份，否则有可能内存不够导致死机，7分区用winscp传到计算机后删除tmp目录的备份

查看分区表，发现还有一个mtd8，看串口打印信息，好像是还有另一个flash芯片？没搞明白前也可以先备份：
第一个FLASH（16M）：
[ 0.460000] m25p80 spi0.0: found gd25q128, expected m25p80
[ 0.470000] m25p80 spi0.0: gd25q128 (16384 Kbytes)
第二个FLASH（64K）：
[ 0.550000] m25p80 spi0.1: found pm25lv512, expected m25p80
[ 0.560000] m25p80 spi0.1: pm25lv512 (64 Kbytes)

三、恢复操作
将需要恢复的分区用winscp上传至tmp目录，比如恢复第7分区：
mtd -r write /tmp/mtd7 firmware
恢复art分区
mtd -r write /tmp/mtd6 art
注：请谨慎恢复u-boot（mtd0）分区，如果操作错误，会导致变砖，只能编程器恢复，只要u-boot没坏，其他所有分区都可以在u-boot下通过ttl的tftp来恢复
----------------------------------------------------------------------------------------------

说明：官改缺省开启telnet和ssh，ssh用户名为root，缺省密码为admin，你可以在高级设置中关闭telnet或ssh

后续可以在ssh中进行版本升级，将版本winscp上传至tmp目录，然后执行mtd命令，如：
mtd -r write /tmp/k2t_v10d_tftp.bin firmware

点击链接加入群（194570220）：https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=56ZcjiB